Подключение воздушного отопителя к рефрижератору Элинж

Нашей компаний была разработана система поддержания стабильной температуры в изотермическом фургоне совмещающая в себе ХОУ и воздушный отопитель, работающие от одного блока управления, что позволяет задавать и контролировать работу системы от одного блока управления.

Блок индикации ХОУ «ЭЛИНЖ» и отопителя (блок управления)

Установка с подсоединенным отопителем (марку отопителя уточняйте в производителя ХОУ) реализует нагрев фургона, по определенному алгоритму включая-выключая отопитель и регулируя его мощность.  Если зажигание включено, в режиме нагрева постоянно работают вентиляторы испарителя. Для поддержания точной заданной температуры возможно включение ХОУ одновременно с работой отопителя.

Блок индикации рефрижератора управляет отопителем, заменяя сигналы пульта управления отопителя, при этом отопитель работает по своему штатному алгоритму.

Включение/выключение установки с подключенным отопителем, переключение  режимов  работы «Нагрев/Охлаждение/Автомат»,  производится штатно.

Отопитель включается, если в режимах работы установки  «Нагрев» или «Автомат» фактически требуется нагрев фургона, т.е. если  фактическая температура в фургоне ниже заданной.

Включение отопителя индицируется красным индикатором «۰».

Если при работе отопителя зажигание двигателя выключается на время менее 2-х мин, отопитель продолжает  работу, на время выключения зажигания отключаются только вентиляторы испарителя. Если зажигание отключается на время больше 2-х мин, установка переходит в состояние «выключено», отопитель выключается.

Если требуется, отопитель можно включить автономно, без включения зажигания. Вентиляторы охладителя и холодильная часть системы при этом работать не будут. Для автономного включения отопителя нужно включить зажигание, при необходимости установить поддерживаемую температуру, отключить зажигание и нажать кнопку «вкл» пока индикатор полностью не отключился (на нем светится какой-либо светодиод (символ/цифра). На индикаторе при этом будет отображаться температура в фургоне. Отключение отопителя – повторным нажатием этой же кнопки.

Включение-выключение отопителя происходит по определенному алгоритму, состоящему из последовательных процессов запуска, стабилизации горения, продувки.  Соответственно фактическое начало нагрева происходит через несколько минут после включения индикатора нагрева, отключение индикатора – через несколько минут после выключения установки. Процессы в отопителе описаны в инструкции по эксплуатации отопителя.

Если при работе отопителя  в нем возникают неисправности, индикатор будет их индицировать сериями миганий, таким же образом, как светодиод пульта управления отопителем.

| Количество миганий индикатора | Описание неисправности | Комментарий. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перегрев | Датчик перегрева выдаёт сигнал на выключение отопителя. Дать возможность остыть нагревателю. |
| 2 | Попытки запуска исчерпаны | Если допустимое количество попыток запуска использовано – проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. |
| 3 | Прерывание пламени | Проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если отопитель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. |
| 4 | Неисправность свечи накаливания Неисправность мотора нагнетателя воздуха | Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. Проверить электропроводку мотора нагнетателя воздуха, при необходимости заменить нагнетатель воздуха |
| 5 | Неисправность индикатора пламени | Проверить сопротивление изоляции между выводами индикатора пламени и корпусом нагревателя. Сопротивление не должно быть менее 300 кОм. Проверить цепь индикатора пламени на обрыв. Если индикатор неисправен, то его необходимо заменить. |
| 7 | Неисправность топливного насоса | Проверить электропровода топливного насоса на короткое замыкание, проверить топливный насос на производительность и при необходимости заменить. |
| 8 | Нет связи между пультом управления и блоком управления | Проверить соединительные провода, разъемы. |
| 9 | Отключение, повышенное напряжение. Отключение, пониженное напряжение. | Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 2 и 4 контактами разъема ХS2 должно быть не выше 30,8 В. Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 2 и 4 контактами разъема ХS2 должно быть не ниже 20 В |
| 10 | Превышено время на вентиляцию | За время продувки недостаточно охлаждён нагреватель. Проверить систему подачи воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. |